Советы населению по предупреждению пожаров

Увеличение  количества  пожаров в осенне-зимний период связано с  активным использованием бытовых электронагревательных приборов,  отопительных печей.

Чтобы избежать трагедии, рекомендуем выполнять следующие профилактические мероприятия.

Если в доме печь

- Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только специалисты.

- Не реже 1 раза в три месяца очищайте дымоходы от сажи.

- Выполните противопожарную разделку, отступку  отопительной печи от горючих конструкций согласно установленным нормам.

- Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.

- На полу перед топкой прибейте металлический настил размером не менее 50х70 см, так называемый предтопочный лист.

- Топить печь следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.

- Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.

- Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.

- Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 1 м от топящейся печи; не складируйте дрова вплотную к печи; не сушите белье близко к топящейся печи.

- Золу и шлак, выгребаемые из топок, пролейте водой и удалите в специально отведенное для них безопасное место -  не ближе 10 м от строений.

Эксплуатация электроприборов

- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.

- Не эксплуатируйте электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности       терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

- Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели.

- Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.

- Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора декоративной салфеткой; не ставьте на телевизор цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и устроить замыкание.

- Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями. Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.

- Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора.

- Не вынимайте вилку из розетки, потянув её за шнур (он может  оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением). Не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоляционной ленты, меняйте их сразу, если они вышли из строя.

- Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте загоревшиеся провода. Прежде всего, отключите электрический ток.

ПРИ  ПЕРВЫХ  ПРИЗНАКАХ  ПОЖАРА  (ЗАПАХ ДЫМА,  ОТБЛЕСКИ ПЛАМЕНИ, ПОВЫШЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  В ПОМЕЩЕНИИ И Т. П.) ВЫЗЫВАЙТЕ  ПОЖАРНУЮ  ОХРАНУ

ПО ТЕЛЕФОНУ  01,  ПО СОТОВОЙ СВЯЗИ  112